СОБРАНИЕ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

# 13  февраля   2024 года								№ 6

# с. Воскресенское

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Воскресенского муниципального района

Саратовской области

На основании части 1 ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Воскресенского муниципального района

Собрание Воскресенского муниципального района Саратовской области

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования  в газете «Наша жизнь».

# Председатель Собрания

Воскресенского МР             		                    		             И.В. Яськова

Приложение к решению

районного Собрания

№   6  от 13.02.2024  года

Местные нормативы градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области

## Введение

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области (далее – МНГП ВМР, местные нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Саратовской области (далее – ВМР, муниципальный район) в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в  пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Объектами местного значения муниципального района являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Саратовской области, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

Перечень областей нормирования, для которых установлены расчетные показатели, сформирован на основе видов объектов местного значения муниципального района, подлежащих отображению на карте схемы территориального планирования муниципального района, указанных в статье 11 Закона Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области», и с учетом вопросов местного значения, указанных в статье 3 Устава Воскресенского муниципального района Саратовской области. Состав областей нормирования отражен в одноименных разделах основной части настоящих местных нормативов.

МНГП ВМР разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми актами ВМР. При установлении значений расчетных показателей местных нормативов использованы региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П.

Местные нормативы подготовлены с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района, стратегии социально-экономического развития муниципального района и плана мероприятий по ее реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты исходя из текущей обеспеченности муниципального района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, демографической ситуации, а также документов стратегического планирования муниципального района.

Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории муниципального района применен по следующим направлениям:

- в отношении состава населенных пунктов, подразделяемых по численности населения населенных пунктов (малые, средние, большие), по статусу населенного пункта (административный цент района, поселения, иные населенные пункты);

- в отношении объектов с разной частотой обслуживания населения (эпизодическое, периодическое, повседневное);

- в отношении типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).

МНГП ВМР включают в себя:

– основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района (часть 1);

– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (часть 2);

– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (часть 3).

Понятия и термины, используемые сокращения приведены в приложении № 1.

Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке нормативов, приведен в приложении № 2.

## 1. Основная часть, устанавливающая расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

### 1.1. Объекты электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района

#### 1.1.1. Расчетные показатели объектов электроснабжения приведены в таблице 1.1.1, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

#### Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)1) | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | количество часов в год | 6380 |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

#### 1.1.2. Расчетные показатели объектов газоснабжения приведены в таблице 1.1.2, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

#### Таблица 1.1.2

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненный показатель) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение |
| 1 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (при наличии централизованного горячего водоснабжения) | м3/мес. на 1 чел. | 11,50 |
| 2 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) | м3/мес. на 1 чел | 30 |
| 3 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (при отсутствии всяких видов горячего водоснабжении) | м3/мес. на 1 чел. | 17,5 |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа.

3. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

1.1.3. При проектировании объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения следует учитывать детализированные нормы минимальной обеспеченности населения в виде норм потребления коммунальных услуг:

- по газоснабжению, установленные постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17.12.2012 № 45/3;

- по электроснабжению, установленные постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17.06.2016 № 25/2.

### 1.2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

1.2.1. Сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием должна соединять все населенные пункты муниципального района с его административным центром. Минимально допустимый уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального района принимается 176,4 км, из них с твердым покрытием 88,0 км и с усовершенствованным покрытием – 36,8 км.

1.2.2. Пропускную способность автомобильных дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации на территории муниципального района 350 автомобилей на 1000 жителей. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации.

1.2.3. Категории автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их значения справочно приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

| Категория автомобильной дороги | Класс | Ширина придорожной полосы, м | Расчетная интенсивность движения, приведенных единиц / сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | обычная автомобильная дорога | 50 | свыше 200 до 2 000 |
| V |  | 25 | до 200 |

Примечание: Расчетная интенсивность движения определяется на основании данных экономических изысканий. При этом за расчетную интенсивность принимается среднегодовая суточная интенсивность движения за последний год перспективного периода, приведенная к легковому автомобилю.

1.2.4. Расчетные параметры автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района справочно приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

| Наименование объектов | Расчетные параметры для автомобильных дорог |
| --- | --- |
|  | IV категории | V категории |
| Автомобильные дороги местного значения в, основные расчетные параметры: |  |  |
| - число полос движения | 2 | 1 |
| - ширина полосы движения, м | 3 | 4,5 и более |
| - центральная разделительная полоса | не требуется |
| - пересечения: - с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками; - с железнодорожными путями | допускаются в одном уровне |
| - примыкания в одном уровне | допускаются |
| - расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |
| - наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |
| - наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| - ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |

1.2.5. Расчетные показатели мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов) справочно приведены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов) |
| --- | --- |
| Выбор трассы и места размещения | В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» |
| Габариты приближения | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007 |
| Габариты пешеходных сооружений | Ширина пешеходных мостов – не менее 2,25 м. Высота надземных закрытых переходов – не менее 2,3 м. |

1.2.6. Полосы отвода автомобильных дорог местного значения следует проектировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

1.2.7. Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с пунктом 11.41 СП 42.13330.2016.

1.2.8. Потребность в участках станций технического обслуживания автомобилей следует принимать в соответствии с пунктом 11.40 СП 42.13330.2016.

### 1.3. Объекты для организации транспортного обслуживания населения между поселениями пунктами в границах муниципального района

1.3.1. Минимальное количество маршрутов для обеспечения населения регулярными перевозками автомобильным транспортом на территории муниципального района – 5 маршрутов.

1.3.2. Минимально допустимая доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром в общей численности населения – 90%.

1.3.3. Минимально допустимое количество автостанций – 1 ед.

1.3.4. Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 минут.

1.3.5. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число мест для хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации 340 легковых автомобилей на 1000 чел.

1.3.6. Расчетные показатели остановок общественного транспорта приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| .№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Остановки общественного транспорта в жилой зоне (индивидуальная застройка) | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, км | 0,6-0,8 | от входа в жилое здание, км | 0,5 (0,8) |
|  | в центре |  |  | от объектов массового посещения, км | 0,25 |
|  | в производственной и коммунально-складской зоне |  |  | от проходных, км | 0,4 |
|  | в зонах массового отдыха и спорта |  |  | от главного входа, км | 0,8 |
| 2 | Станции технического обслуживания пассажирского транспорта | единиц/транспорт. предприятие | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, км | 2,5 |

### 1.4. Объекты образования

1.4.1. Расчетные показатели объектов образования приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | количество мест в расчете на детей дошкольного возраста 1-6 лет, % | 100 | пешеходная, км | 1,0 |
|  |  | количество детских садов на муниципальный район, ед. | 4 |  |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | охват детей начальным общим и основным общим образованием (1-9 классы), % | 100 | пешеходная, км | 1,0 |
|  |  | охват детей средним общим образованием (10-11 классы), % | 75 |  |  |
|  |  | количество общеобразовательных школ на муниципальный район, ед. | 12 |  |  |
| 3 | Учреждения дополнительного образования детей | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, % | 80 | транспортная, мин. пешеходная, км | 60 2,0 |
|  |  | количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей на муниципальный район, ед. | 1 – детская школа искусств |  |  |

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В случае превышения указанной пешеходной доступности до объектов общеобразовательных организации необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Транспортная доступности (в одну сторону) не должен превышать для учащихся:

- начального общего образования – 15 мин;

- основного общего и среднего общего образования – 30 мин.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

3. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

4. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

5. Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяется СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций».

6. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 и СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций».

7. Требования к размещению остановочных пунктов специального транспорта для подвоза детей к общеобразовательным организациям в сельской местности и максимально допустимой протяженности подхода к ним определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330-2016.

8. Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их мощность следует определять в соответствии с целевой программой муниципального района, а при отсутствии в ней такой информации – по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

9. Пешеходная доступность устанавливается для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а транспортная для иных населенных пунктов.

### 1.5. Объекты здравоохранения

1.5.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня доступности учреждений здравоохранения в настоящих нормативах не устанавливаются.

### 1.6. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта

1.6.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта

#### Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. футбольные поля, хоккейные коробки | Количество спортивных сооружений | количество объектов на муниципальный район | 19 | пешеходная, км транспортная, мин. | 1,0 15 |
|  |  | Площадь территории | га / 1000 чел. | 0,7 |  |  |
| 2 | Спортивные залы | Площадь пола | м2 /1000 чел. | 70 | пешеходная, км транспортная, мин. | 1,0 15 |
|  |  | Количество спортивных залов | количество объектов на муниципальный район | 10 |  |  |
| 3 | Совокупность объектов спорта | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел./1000 чел. | 122 | не устанавливается |
|  |  | Количество объектов спорта | количество объектов на муниципальный район | 38 |  |

1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами школ, учреждений отдыха и культуры.

2. Расчет единовременной пропускной способности объектов спорта (планово-расчетный показатель количества занимающихся на спортивных сооружениях различных видов) проводиться в соответствии с приказом Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №  244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». Пропускной способности объектов спорта должна обеспечивать техническую возможность систематически заниматься физической культурой и спортом населения района.

3. Параметры открытых плоскостных спортивных сооружений принимаются при проектировании согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П.

4. В рабочем административным центрами Воскресенского муниципального района, допускается совмещение функций поселенческих и районных объектов спорта в одном объекте при наличии совместного решения органов местного самоуправления.

5. Пешеходная доступность устанавливается для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а транспортная для иных населенных пунктов.

### 1.7. Объекты культуры и досуга

1.7.1. К объектам муниципальных учреждений культуры и досуга относятся библиотеки, дома культуры, кинотеатры; музеи, организации досуга, культуры, иные объекты культуры и досуга, находящиеся в собственности муниципального образования; объекты культурного наследия местного значения.

1.7.2. Расчетные показатели объектов культуры и досуга приведены в таблице 1.7.1.

#### Таблица 1.7.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Межпоселенческая библиотека | количество объектов на муниципальный район | 1 в административном центре района (1 централизованная библиотечная система, включающая 10 библиотек-филиалов) | транспортная, мин. пешеходная, км | 60 2,0 |
| 2 | Детская библиотека, юношеская библиотека | количество объектов на муниципальный район | 1 в административном центре района | транспортная, мин. пешеходная, км | 60 2,0 |
| 3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | количество объектов на муниципальный район | 1 в административном центре района | транспортная, мин. пешеходная, км | 60 2,0 |
| 4 | Районный дом культуры | количество объектов на муниципальный район | 1 | транспортная, мин. Пешеходная, км | 60 2,0 |
| 5 | Центр культурного развития | количество объектов на муниципальный район | 1 | транспортная, мин. Пешеходная, км | 60 2,0 |

Примечания:

- Детская и юношеская муниципальные библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений межпоселенческой библиотеки.

- В составе муниципальных библиотек сельских поселений должны размещаться детские отделения.

- Межпоселенческую, детскую и юношескую библиотеки, центры культурного развития, кинотеатры следует размещать в административных центрах муниципальных районов.

- В составе районного дома культуры и (или) центра культурного развития следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества.

- В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественных и рекреационных зон.

- Пешеходная доступность устанавливается для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а транспортная для иных населенных пунктов.

1.7.3. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов культурного наследия местного значения не устанавливаются.

### 1.8. Объекты связи

1.8.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения отделениями почтовой связи принимается 8 объектов на муниципальный район. Минимально допустимое количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью, – 28.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности отделения почтовой связи принимается 10 км. Рекомендуемый размер земельного участка 0,07-0,12 га на объект.

1.8.2. Минимально допустимое количество телефонизированных сельских населенных пунктов – 24.

### 1.9. Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания

1.9.1. Расчетные показатели объектов, необходимых для обеспечения населения муниципального района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, приведены в таблице 1.9.1.

#### Таблица 1.9.1

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Объекты общественного питания (кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания) | Количество посадочных мест | мест / 1000 чел. | 40 | пешеходная, км | 2,0 |
| 2 | Торговые объекты | Количество торговых объектов местного значения | объектов на муници-пальный район | 97 |  |  |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в т.ч. по продаже товаров: продоволь-ственных; непродоволь-ственных | м2 /1000 чел. | 378 125 253 |  |  |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания | Количество рабочих мест | рабочих мест / 1000 чел. | 7 |  |  |
|  |  | Количество объектов бытового обслуживания | объектов на муници-пальный район | 17 |  |  |
| 4 | Рынки | Количество торговых мест | торговых мест / 1000 чел. | 1,2 | транспортная, мин. пешеходная, км | 40 2,0 |

### 1.10. Рекреационные и туристические объекты

1.10.1. Расчетные показатели мест массового отдыха населения и туризма приведены в таблице 1.10.1.

#### Таблица 1.10.1

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Зоны массового кратковременного отдыха | Площадь территории объекта, м2 | м2 на одного посетителя | 500, в т.ч. интенсивно используемая часть для активных видов отдыха 100 | транспортная, мин. | 15 |
| 2 | Пляжи | Площадь территории объекта, м2 | м2 на одного посетителя | 4 | транспортная, мин. | 20 |
|  |  | Протяженность береговой полосы пляжа солярия, м | м на одного посетителя | 0,25 |  |  |
| 3 | Коллективные средства размещения | Количество коллективных средств размещения | объектов на муници-пальный район | 18 | транспортная, мин. пешеходная, км | 30 2,0 |
|  |  | Количество мест в коллективных средствах размещения | мест на муници-пальный район | 1557 |  |  |

1.10.2. Расчетные показатели объектов благоустройства, представленных территориями (площадками) общего пользования для отдыха и досуга населения, приведены в таблице 1.10.2.

#### Таблица 1.10.2

| Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные) | Площадь территории, м2 | м2 на человека | 12 | пешеходная, мин. транспортная, мин | 20 15 |

Примечание: Пешеходная доступность устанавливается для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а транспортная для иных населенных пунктов.

### 1.11. Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

1.11.1. Расчетные показатели объектов материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования приведены в таблице 1.11.1.

#### Таблица 1.11.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин | 30 60 |
| 2 | Гаражи служебных автомобилей | по заданию на проектирование | не нормируется |

Примечание: Пешеходная доступность устанавливается для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а транспортная для иных населенных пунктов.

### 1.12. Объекты муниципального архива

1.12.1. Расчетные показатели объектов муниципального архива приведены в таблице 1.12.1.

#### Таблица 1.12.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1 | Архив муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин | 30 60 |
| 2 | Гаражи служебных автомобилей | по заданию на проектирование | не нормируется |

Примечание: Пешеходная доступность устанавливается для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а транспортная для иных населенных пунктов.

### 1.13. Объекты сельскохозяйственного производства в поселениях

1.13.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для развития сельскохозяйственного производства во всех поселениях района:

- посевные площади сельскохозяйственных культур 45 тыс. га;

- количество тракторов 31 штук;

- количество зерноуборочных комбайнов 12 штуки.

### 1.14. Объекты для сбора твердых коммунальных отходов

1.14.1. Нормативные показатели сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории ВМР принимаются в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области, утвержденными приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 26.04.2021 г. № 157.

1.14.2. Количество площадок и места для установки контейнеров определяется исполнительным органом власти ВМР исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого числа контейнеров для накопления мусора в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039. Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.

### 1.15. Межпоселенческие места захоронения

1.15.1. Расчетные показатели мест захоронения умерших приведены в таблице 1.15.1.

#### Таблица 1.15.1

| Наименование объекта | Ресурс объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь кладбищ Количество кладбищ | га / 1000 чел. объектов на район | 0,24 3 | Не нормируется |
| Специализированное учреждение по вопросам похоронного дела | Количество объектов | объектов на район | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин | 30 60 |

## 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

### 2.1. Общие положения по обоснованию расчетных показателей

2.1.1. МНГП ВМР подготовлены в соответствии со статьями 8, 24, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс), статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава Воскресенского муниципального района Саратовской области (далее – Устав).

2.1.2. МНГП ВМР разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (далее – ОМС) ВМР по решению вопросов местного значения муниципального района.

2.1.3. МНГП ВМР призваны обеспечить согласованность стратегии и программ социально-экономического развития с градостроительным проектированием ВМР, определить зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий, а также создать условия для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, в части обеспечения объектами местного значения социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

2.1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

2.1.5. Подготовка МНГП ВМР осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района; стратегии социально-экономического развития муниципального района и плана мероприятий по ее реализации (при наличии), предложений ОМС и заинтересованных лиц.

2.1.6. Нормативно-правовую базу при подготовке проекта МНГП ВМР составляют:

1) Федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации;

2) Законы и иные нормативные акты Саратовской области;

3) муниципальные правовые акты;

4) своды правил по проектированию и строительству (СП);

5) санитарные правила и нормы (СанПиН).

Перечень документов, использованных при разработке МНГП ВМР, приведен в приложении № 2.

### 2.2. Характеристика Воскресенского муниципального района

2.2.1. Статус и наименование Воскресенского муниципального района утверждены законом Саратовской области от 15.12.2004 № 78-ЗСО «О муниципальных районах». ВМР – муниципальное образование, состоящее из трех сельских поселений, объединенных общей территорией, границы которых установлены законом Саратовской области от 27.12.2004 года № 85 – ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Воскресенского муниципального района».

2.2.2. В состав муниципального района входят:

Елшанское муниципальное образование с центром в с. Елшанка;

Синодское муниципальные образование с центром в с. Синодское;

Воскресенское муниципальное образование с центром в с. Воскресенское;

Административным центром ВМР является село Воскресенское.

2.2.3. ВМР расположен в центре Саратовской области на правом берегу Волги. Южной границей является северная окраина Волгоградского водохранилища и река Волга. Граничит с Саратовским, Ново-Бурасским, Базарно-Карабулакским, Вольским районами.

Удаленность от областного центра по автомагистрали «Сызрань – Саратов – 127 км, по водному пути – 90 км. Наибольшая протяженность с запада на восток. Территория района 1,4 тыс. кв. км.

В районе насчитывается 28 населенных пунктов. Самое большие населенные пункты – с. Воскресенское и с. Елшанка.

2.2.4. Представительная власть осуществляется Собранием Воскресенского муниципального района. Глава муниципального района избирается из состава депутатов Собрания и является Председателем Собрания муниципального района.

2.2.5. Показатели муниципальной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы ВМР по состоянию на 2022 год, приведены в приложении № 4.

2.2.6. В ВМР действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, положения которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП ВМР:

Схема территориального планирования ВМР.

Генеральные планы сельских поселений ВМР.

Правила землепользования и застройки сельских поселений ВМР.

Стратегия социально-экономического развития ВМР до 2030 года.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ВМР

Муниципальные программы ВМР:

«Формирование современной городской среды на территории ВМР»;

«Развитие культуры на территории ВМР»;

«Развитие образования ВМР»;

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности ВМР»;

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ВМР»;

«Благоустройство территории ВМР»;

«Развитие физической культуры и спорта ВМР на 2021-2024 годы»;

«Развитие туризма в ВМР».

### 2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

2.3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность:

– расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района;

– расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

В число объектов местного значения муниципального района входят перечисленные в  пункте 1 части  3 статьи 19 Градостроительного кодекса объекты, отображаемые на карте схемы территориального планирования муниципального района и относящиеся к областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального района входят объекты, размещение которых на территории муниципального района необходимо для решения вопросов местного значения муниципального района, круг которых определен законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2.3.2. Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащие отображению в документах территориального планирования муниципального района, установлены в статье 11 Закона Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». Перечень этих объектов с указанием возможности установления для них расчетных показателей обеспеченности и доступности в местных нормативах приведен в приложении № 3.

2.3.3. Объекты местного значения являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям ОМС. Круг вопросов местного значения муниципального района установлен в статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального района относится к полномочиям ОМС муниципального района.

2.3.4. Вопросы местного значения ВМР перечислены в статье 3 Устава. Именно объекты, необходимые для решения вопросов местного значения согласно Устава, образуют наиболее представительный и детальный состав объектов местного значения для анализа. Подготовка МНГП ВМР может осуществлялась в отношении только тех объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно-справочных целях могут приводиться ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и (или) федеральном уровне.

### 2.4. Обоснование расчетных показателей

2.4.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

– в нормативных правовых актах Российской Федерации;

– в нормативных правовых актах Саратовской области;

– в муниципальных правовых актах Воскресенского муниципального района Саратовской области;

– в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

– технических регламентов;

– региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

– в стратегии и программах социально-экономического развития ВМР, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района;

– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории ВМР;

– в документах территориального планирования Российской Федерации и Саратовской области;

– в документах территориального планирования ВМР и материалах по их обоснованию;

– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального района;

– в методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей нормативов.

2.4.2. В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе муниципального района. Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П (далее – РНГП СО), в своем составе содержат предельные значения расчетных показателей, в том числе применительно к объектам местного значения муниципального района.

2.4.3. Согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения ВМР. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.

2.4.4. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения муниципального района должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

– повседневного обслуживания – объекты (организации), посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

– периодического обслуживания - объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

– эпизодического обслуживания - объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и другие).

Уровни обслуживания предопределяют и дифференцируют территориальную доступность.

2.4.5. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта;

– количество единиц объектов;

– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;

– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

Территориальную доступность объектов характеризует удаленность мест размещения объектов местного значения от мест проживания населения. Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами (часами) с установленной расчетной скоростью движения. При определении пешеходной доступности по времени применяется расчетная скоростью движения человека 5 км/час. При определении транспортной доступности применяется расчетная скорость движения на индивидуальном легковом транспорте в границах населенного пункта – 40 км/час, за границей населенного пункта – 80 км/час по шоссе и – 40 км/час по грунтовым дорогам. Территориальная доступность от места жительства до объекта определяется по минимальному по длине или времени движения маршруту из множества возможных маршрутов.

2.4.6. МНГП ВМР не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.

2.4.7. МНГП ВМР не устанавливаются технические, архитектурные, планировочные требования к самим объектам местного значения в части нормирования территорий участков объектов, санитарных разрывов, положения объектов на территории и т.д.

2.4.8. ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статье15 которого органам региональной власти и местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды для инвалидов, не устанавливая их самостоятельно применительно к муниципальному району.

2.4.9. Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к пунктам основной части нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.4.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления их значений.

Таблица 2.4.1

| Пункты основной части | Положения по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1.1. Объекты электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района | Объекты электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района необходимы для решения вопроса местного значения: организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством РФ (пункт 4 части 1 статьи 3 Устава). Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей установлено в соответствии с РНГП СО и с учетом СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Удельный расход электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлено в соответствии с РНГП СО и с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Л). При проектировании объектов электро-, газоснабжения поселений следует учитывать детализированные нормы минимальной обеспеченности населения в виде норм потребления коммунальных услуг, установленные Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области. |
| 1.2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района необходимы для решения вопроса местного значения: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (пункт 5 части 1 статьи 3 Устава). Минимально допустимый уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ВМР определен исходя из существующей протяженности дорог. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, включая параметры по категориям дорог, приведены на основании следующих документов: - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; - СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 1.3. Объекты для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Объекты для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района необходимы для решения вопроса местного значения: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района (пункт 6 части 1 статьи 3 Устава). Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами транспортного обслуживания по количеству маршрутов установлены на существующем уровне согласно реестру маршрутов регулярных перевозок. Максимально допустимые расстояние от жилых домов до ближайшей остановки маршрута приняты согласно РНГП СО, СП 42.13330.2016 и «Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденному распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р. |
| 1.4. Объекты образования | Объекты образования необходимы для решения вопроса местного значения: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время (пункт 11 части 1 статьи 3 Устава). Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами образования и уровни максимально допустимой территориальной доступности установлены следуя рекомендациям РНГП СО, СП 42.13330.2016 (пункты 10.4, 10.5) и исходя из данных о текущей обеспеченности объектами в районе, о количества детей, получающих услуги образования. При установлении территориальной доступности объектов образования учтены их существующее положение, размещение и размеры территории района. Минимально допустимые уровни обеспеченности муниципальными объектами образования приняты на существующем уровне, как достаточном по количеству объектов и образовательных мест. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) на минимально допустимом уровне 80% установлен по целевому показателю на 2025 год государственной программы Саратовской области «Развитие образования Саратовской области», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области 29.12.2018 № 760-П. |
| 1.5. Объекты здравоохранения | Объекты здравоохранения необходимы для решения вопроса местного значения: создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (пункт 12 части 1 статьи 3 Устава). В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям. Отдельные полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья могут быть переданы ими ОМС. Такая передача законами Саратовской области не предусмотрена. Вместе с тем Законом Саратовской области от 06.06.2013 № 98-ЗСО «О создании органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области условий для оказания медицинской помощи населению» к таким условиям отнесено обеспечение транспортной доступности медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных образований области, для всех групп населения, но не установление норм доступности государственных медицинских организаций. Муниципальные организации (учреждения) здравоохранения, как объекты нормирования, в ВМР отсутствуют. |
| 1.6. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта необходимы для решения вопроса местного значения: обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (пункт 26 части 1 статьи 3 Устава). Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности объектами физической культуры и массового спорта приняты в соответствии с РНГП СО, с учетом СП 42.13330.2016 (пункт 10.4), существующего положения и размеров территории муниципального района. Единовременная пропускная способность объекта спорта 122 человека на 1000 населения принята согласно приказа Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». Текущее регулирование строительства, реконструкции и ремонта объектов физической культуры и спорта осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Воскресенском муниципальном районе Саратовской области», утвержденной Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 07.12.2021 № 65-н. . |
| 1.7. Объекты культуры и досуга | Объекты культуры и досуга необходимы для решения вопроса местного значения: - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт 7 части 1 статьи 3 Устава); - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (пункт 19.1 статьи 3 Устава); - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью (пункт 27 статьи 3 Устава). Расчетные показатели минимально допустимые уровни обеспеченности для объектов местного значения в сфере культуры и искусства установлены в соответствии с полномочиями муниципального района в указанной сфере с учетом историко-культурного потенциала, определены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального района, с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965. Максимально допустимые уровни территориальной транспортной доступности объектов установлены с учетом выше указанных рекомендаций и размеров территории муниципального района. |
| 1.8. Объекты связи | Объекты связи необходимы для решения вопроса местного значения: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи (пункт 18 части 1 статьи 3 Устава). Количество, доступность, и территориальное распределения отделений почтовой связи регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно утвержденным Правилам в муниципальном образовании должно быть не менее одного отделения почтовой связи, размещаемого, как правило, в административном центре. В сельских населенных пунктах среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 10 км. Предельно допустимый уровни обеспеченности и территориальной доступности объектов почтовой связи установлены следуя Правилам и с учетом существующему положения (8 отделений в муниципальном районе). Рекомендуемый размер земельного участка установлен согласно СП 42.13330.2016 (приложение Д). |
| 1.9. Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания | Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания необходимы для решения вопроса местного значения: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания (пункт 18 части 1 статьи 3 Устава). Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами торговли установлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года (приложение № 8 «Норматив минимальной обеспеченности населения области площадью стационарных торговых объектов» приложение № 9 «Норматив минимальной обеспеченности населения области площадью нестационарных торговых объектов»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30.06. 016 № 321-П. Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами общественного питания и бытового обслуживания установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). Уровень территориальной доступности объектов торговли и бытового обслуживания установлен с учетом радиуса обслуживания, рекомендованного СП 42.13330.2016 (пункт 10.4), и размера территории ВМР. |
| 1.10. Рекреационные и туристические объекты | Согласно пункта 6 части 1 статьи 3.1 Устава к правам органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов, относится создание условий для развития туризма. Размеры территории рекреационных объектов для массового кратковременного отдыха жителей приняты согласно СП 42.13330.2016 (пункты 9.7 и 9.27), транспортная доступность возможных мест массового отдыха населения установлена с учетом удаленности от населенных пунктов. Минимальная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 (пункт 9.8, таблица 9.2). |
| 1.11. Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления | Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления необходимы для решения вопроса местного значения: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района (пункт 3 части 1 статьи 3 Устава). Обеспеченность объектами, занимаемыми ОМС, установлена по существующему положению. Доступность объектов, занимаемых ОМС муниципального образования, установлена исходя из наибольшей удаленности населенных пунктов от административного центра района. |
| 1.12. Объекты муниципального архива | Рекреационные и туристические объекты необходимы для решения вопроса местного значения: формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений (пункт 16 части 1 статьи 3 Устава). Обеспеченность объектами муниципального архива, установлена по существующему положению. Доступность объектов муниципального архива установлена исходя из наибольшей удаленности населенных пунктов от административного центра района. |
| 1.13. Объекты сельскохозяйственного производства в поселениях | Объекты сельскохозяйственного производства в поселениях необходимы для решения вопроса местного значения: создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства (пункт 25 части 1 статьи 3 Устава). По данным муниципальной статистики Воскресенского района посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2022 году составили 45057 га. Количество сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях составило 31 трактор и 12 зерноуборочных комбайнов. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для развития сельскохозяйственного производства в районе установлены на достигнутом уровне. Объекты сельскохозяйственного производства, производства сырья, продовольствия и т.п. не являются непосредственно объектами удовлетворения потребностей населения, хотя способствуют созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения благодаря созданию новых рабочих мест, росту занятости и платежеспособности населения. Поэтому детализация состава таких объектов и расчетные показатели обеспеченности ими населения (по хозяйствующим субъектам, видам посевных культур, урожайности культур, объемам производства животноводства, мощности и количеству сооружений для хранения и переработки и т.п) в настоящих нормативах нецелесообразна. Разрешенное использование земельных участков и разрешенные параметры строительства объектов капитального строительства в составе зон сельскохозяйственного использования для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства определяются в соответствии с градостроительным, земельным законодательством и требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.14. Объекты для сбора твердых коммунальных отходов | Объекты для сбора твердых коммунальных отходов необходимы для решения вопроса местного значения: участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района (пункт 14 части 1 статьи 3 Устава). В соответствии с пунктом 1 статьи 26.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. В соответствии со статьей 8 органы местного самоуправления муниципальных районов, уполномочены на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО. Региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО определен АО «Ситиматик». Нормативные показатели накопления ТКО приняты в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 26.04.2021 г. № 157 «Об установлении временных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области». |
| 1.15. Межпоселенческие места захоронения | Межпоселенческие места захоронения необходимы для решения вопроса местного значения: содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг (пункт 17 части 1 статьи 3 Устава). Предельно допустимые уровни обеспеченности местами захоронения (кладбища), объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг, установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). Количество кладбищ принято по существующему положению. |

2.4.10. Численность населения ВМР в 2022 году составила 11,1 тыс. человек, снизилась с 12,1 тыс. человек в 2012 году на 8,5%. Тенденция снижения численности населения из-за естественной убыли сохраняется. Поэтому установленные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения ВМР объектами местного значения сохранят актуальность на ближайшую и среднесрочную перспективу.

## 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

### 3.1. Область применения расчетных показателей

3.1.1. Действие расчетных показателей МНГП ВМР распространяется на всю территорию ВМР на правоотношения, возникшие после вступления в силу нормативов.

3.1.2. местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории ВМР, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

3.1.3. местные нормативы являются обязательными для ОМС ВМР при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

1) схемы территориального планирования ВМР, изменений в схему территориального планирования;

2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района;

3) условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

4) решения о комплексном развитии территории;

5) договора о комплексном развитии территории;

6) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур ВМР.

3.1.4. местные нормативы являются обязательными для победителей аукционов:

1) на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);

2) на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).

местные нормативы являются обязательными для разработчиков проектов схемы территориального планирования ВМР, внесения в него изменений, документации по планировке территории.

3.1.5. местные нормативы являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.

3.1.6. Расчетные показатели нормативов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

– в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

– в условиях аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе ОМС.

3.1.7. МНГП ВМР могут применяться:

– при подготовке стратегии и муниципальных программ социально-экономического развития ВМР;

– для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории ВМР;

– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

– при проведении публичных слушаний по проектам схемы территориального планирования муниципального района, изменений в схему территориального планирования;

– при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения ВМР и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.1.8. Применение расчетных показателей обеспеченности и доступности ОМЗ, установленных в основной части МНГП ВМР, при подготовке схемы территориального планирования (далее – СТП) ВМР, документации по планировке территории (далее – ДПТ), правил землепользования и застройки поселений ВМР (далее – ПЗЗ) (для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории) отражено в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Расчетные показатели по видам объектов местного значения | СТП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Объекты электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района | + | + | + |
| 1.2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | + | + |  |
| 1.3. Объекты для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | + | + |  |
| 1.4. Объекты образования | + | + | + |
| 1.5. Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 1.6. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта | + | + | + |
| 1.7. Объекты культуры и досуга | + | + | + |
| 1.8. Объекты связи | + | + | + |
| 1.9. Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания | + | + | + |
| 1.10. Рекреационные и туристические объекты | + | + |  |
| 1.11. Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления | + | + |  |
| 1.12. Объекты муниципального архива | + | + |  |
| 1.13. Объекты сельскохозяйственного производства в поселениях | + |  |  |
| 1.14. Объекты для сбора твердых коммунальных отходов | + | + | + |
| 1.15. Межпоселенческие места захоронения | + | + |  |

### 3.2. Правила применения расчетных показателей

3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в нормативах градостроительного проектирования производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в документах территориального планирования (в схеме территориального планирования, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.д..), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах, для территорий нормирования в пределах муниципального района применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

3.2.5. Применение нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

3.2.6. По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

3.2.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

3.2.8. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Саратовской области, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение № 1

к нормативам градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области

## Понятия и термины

В нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Документы территориального планирования – схема территориального планирования Саратовской области, схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Квартал - территория, площадью от 1,5 до 5 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона в соответствии с проектом межевания территории. Границы квартала устанавливаются по красным линиям уличнодорожной сети, в случае примыкания - по границам землепользования.

Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы, зоны массового кратковременного отдыха).

Населенный пункт – территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований.

Объекты повседневного обслуживания - объекты, организации, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения.

Объекты периодического обслуживания - организации, посещаемые населением не реже одного раза в месяц.

Объекты эпизодического обслуживания - организации, посещаемые населением реже одного раза в месяц.

Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки, сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Процент застройки – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Сквер - озелененная территория общего пользования размером от 0,5 до 2,0 га, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Участок жилой застройки - территория, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории участка являются границы землепользования

## Используемые сокращения

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

ДПТ – документации по планировке территории

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования

МНГП ВМР – местные нормативы градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области

НП – населенный пункт

ВМР – Воскресенский муниципальный район Саратовской области

ОМС – органы местного самоуправления

ОУ – образовательное учреждение

ПЗЗ – правил землепользования и застройки

РНГП СО – региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области

СанПиН – санитарные правила и нормы

СП 42.13330.2016 – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Устав – Устав Воскресенского муниципального района Саратовской области

ТКО – твердые коммунальные отходы

Приложение № 2

к нормативам градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области

## Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке нормативов

### Федеральные нормативные правовые акты

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

- Приказ Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн).

### Нормативные правовые акты Саратовской области

- Закон Саратовской области от 15.12.2004 № 78-ЗСО «О муниципальных районах».

- Закон Саратовской области от 27.12.2004 № 85–ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Воскресенского муниципального района».

- Закон Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области».

- Закон Саратовской области от 06.06.2013 № 98-ЗСО «О создании органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области условий для оказания медицинской помощи населению».

- Постановление Правительства Саратовской области от 30.12.2009 № 681-П «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей».

- Постановление Правительства Саратовской области от 03.10.2013 № 526-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики».

- Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года».

- Постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области.

- Постановление Правительства Саратовской области от 17.12.2018 № 696-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения».

- Постановление Правительства Саратовской области от 29.12.2018 № 760-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области».

- Постановление Правительства Саратовской области от 30.12.2020 № 1073-П «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

- Постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2021 № 314-П «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области».

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17.12.2012 № 45/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при отсутствии у потребителей приборов учета на территории Саратовской области».

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17.06.2016 № 25/2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Саратовской области».

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 17.06.2016 № 25/3 «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Саратовской области».

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19.05.2017 № 25/1 «Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Саратовской области».

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.04.2018 № 14/2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области».

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27.04.2018 № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области».

- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 30.05.2020 № 262 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области».

### Муниципальные правовые акты Воскресенского муниципального района Саратовской области

- Устава Воскресенского муниципального района Саратовской области, принят на референдуме Воскресенского района 22.12.1996.

- Решение муниципального Собрания Воскресенского муниципального района Саратовской области от _____ № _____ «Об утверждении Схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района Саратовской области».

- Решение муниципального Собрания Воскресенского муниципального района Саратовской области от 15.10.2018 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Саратовской области до 2030 года».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 28.12.2017 г. № 82-н «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Воскресенского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области на 2018 – 2022 годы».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 17.12.2018 № 535 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Саратовской области до 2030 года».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 13.02.2019 № 15-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Воскресенском муниципальном районе Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 23.04.2019 № 28-н «О создании специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Воскресенском муниципальном районе Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 73-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Воскресенского муниципального района Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 10.02.2020г. № 10-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Воскресенского муниципального района».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 15.05.2020 № 31-н «Благоустройство территории Воскресенского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 09.09.2021 № 37-н «Об утверждении муниципальной программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Воскресенского муниципального района Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 09.12.2021 № 49-н «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Воскресенского муниципального района Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 07.12.2021 № 65-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Воскресенского муниципального района на 2021-2024 годы».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 20.12.2021 № 52-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Воскресенском муниципальном районе Саратовской области».

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 20.12.2021 № 53-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автодорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Воскресенского муниципального района Саратовской области».

### Своды правил по проектированию и строительству

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги».

### Интернет-источники

- Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru.

- Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

- Территориальный орган Федеральная служба государственной статистики по Саратовской области – http://srtv.gks.ru.

- Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec.

- Правительство Саратовской области – https://saratov.gov.ru.

- Официальный сайт администрация Воскресенского муниципального района Саратовской области – https://voskresensk64.ru.

Приложение № 3

к нормативам градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области

## Виды объектов местного значения, отображаемых в документах территориального планирования муниципального района, для которых могут устанавливаться расчетные показатели в местных нормативах

Виды объектов местного значения, отображаемых в документах территориального планирования муниципального района (согласно статье 11 Закона Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»), для которых могут устанавливаться расчетные показатели в МНГП ВМР, приведены в таблице.

| Виды объектов местного значения, отображаемых в документах территориального планирования муниципального района | Полежат нормированию в МНГП ВМР да/нет |
| --- | --- |
| Статья11 часть 2 |  |
| 1) электро- и газоснабжение поселений | Да |
| 2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; | Да |
| 3) образование; | Да |
| 4) здравоохранение; | Нет |
| 5) физическая культура и массовый спорт; | Да |
| 6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; | Да |
| 7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района. |  |
| Статья11 часть 4 |  |
| 1) территории общего пользования (улицы, проезды, парки, скверы, площади, набережные), территории размещения парковок, детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; | Да |
| 2) рекреационные территории, в том числе занятые городскими лесами, парками, пляжами, фонтанами и соответствующими объектами, предназначенными для организации массового отдыха жителей, туризма и занятий спортом, а также предоставленные муниципальным предприятиям и учреждениям для данных целей; | Да |
| 3) объекты ритуальных услуг муниципальной собственности и места захоронений; | Да |
| 4) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения и их территории, включая территории охранных зон; | Нет 1) |
| 5) стационарные рекламные конструкции, территории для организации общественного питания и торговли; | Да |
| 6) объекты муниципального жилищного фонда социального использования; | Да |
| 7) инвестиционные площадки, предназначенные для строительства объектов местного значения; | Нет 2) |
| 8) пруды, обводненные карьеры; | Нет 3) |
| 9) объекты, предназначенные для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для обеспечения безопасности населения и охраны общественного порядка | Нет 4) |
| 10) иные виды объектов. |  |

Примечания:

1. Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) не являются объектами проектирования. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия народов РФ местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

2. Выделение и проектирование инвестиционных площадок, предназначенных для строительства объектов местного значения носит индивидуальный характер, поэтому предварительное нормирование размеров и количества таких площадок в местных нормативах нецелесообразно.

3. Регулирование параметров прудов и обводненных карьеров относится к области технического регулирования. Использование и нормирование указанных объектов как рекреационных для массового отдыха жителей возможно наравне с иными водными объектами без выделения в отдельную группу.

4. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 и СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории муниципального района проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с учетом требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Регламентация состава, параметров, правил размещения и использования указанных объектов, относится к компетенции федеральных органов власти, поэтому показатели обеспеченности и доступности для населения таких объектов в местных нормативах не устанавливаются.

Приложение № 4

к нормативам градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района Саратовской области

## Показатели муниципальной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Воскресенского муниципального района Саратовской области

Платные услуги населению

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 17 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 4 |
| Услуги бань и душевых | единица | 3 |
| Услуги парикмахерских | единица | 3 |
| Ритуальные услуги | единица | 1 |
| Прочие виды бытовых услуг | единица | 6 |

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 97 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 2 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 3 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 7 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 15 |
| супермаркеты | единица | 3 |
| прочие магазины | единица | 94 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 8 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | кв. метр | 6309 |
| аптеки и аптечные магазины | кв. метр | 58 |
| супермаркеты | кв. метр | 1369.2 |
| прочие магазины | кв. метр | 4939.8 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | кв. метр | 176 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв. метр | 767.7 |
| рестораны, кафе, бары | кв. метр | 662.5 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 56 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 620 |
| рестораны, кафе, бары | место | 212 |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 38 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 19 |
| спортивные залы | единица | 10 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 37 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 19 |
| спортивные залы | единица | 9 |

Предприятия по переработке отходов

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | 1000 куб. метров | 15.9 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | 1000 тонн | 1.8 |

Территория

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | га | 145056 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 68.3 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |  |  |
| всего | км | 176.4 |
| с твердым покрытием | км | 88 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | 36.8 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | км | 142.5 |

Сельское хозяйство

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях |  |  |
| тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины) | штука | 31 |
| зерноуборочные комбайны | штука | 12 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий |  |  |
| Вся посевная площадь | га | 45057.39 |
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего. | га | 22175 |
| Сельскохозяйственные организации |  |  |
| Вся посевная площадь | га | 14590.5 |
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего. | га | 6020 |
| Хозяйства населения |  |  |
| Вся посевная площадь | га | 237.89 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |
| Вся посевная площадь | га | 30229 |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр |  |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица |  |
| Общая площадь жилых помещений | 1000 кв. метров | 468.15 |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов | единица |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций | единица |  |

Коллективные средства размещения

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения | единица | 18 |
| Число мест в коллективных средствах размещения | единица | 1557 |
| Число номеров в коллективных средствах размещения | единица | 533 |

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 28 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 24 |

Население

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января | человек | 11246 |
| Число умерших | человек | 197 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | человек | 66 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -131 |
| Миграция-всего | человек | 209 |

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица | 18 |

Образование

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | место | 398 |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |
| Всего | человек | 221 |
| 1 | человек | 1 |
| 2 | человек | 31 |
| 3 | человек | 47 |
| 4 | человек | 42 |
| 5 | человек | 54 |
| 6 | человек | 43 |
| 7 и старше | человек | 3 |

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. | процент | 46.1 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | процент | 24.1 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | процент | 47.3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метр | 42.75 |
| Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метр общей площади | 0.47 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 11084 |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего | киловатт в час | 1210 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. метр общей площади | гигакалория | 0.18 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | куб. метр | 66.3 |
| Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на 1 проживающего | куб. метр | 203 |
| Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании | человек | 1580 |